## Slide 1: EN811100 Linear Circuit Analysis
Chapter 2
Basic Laws
Dec 20, 2019
C. K. Alexander – M. N. O. Sadiku Fundamentals of Electric Circuits, 5th Edition, The McGraw-Hill Companies 2013
J. A. Svoboda – R. C. Dorf
Introduction to Electric Circuits, 9th edition, John Wiley & Sons, Inc. 2014

## Slide 2: Basic Laws - Chapter 2
2.1 Ohm’s Law.
2.2 Nodes, Branches, and Loops.
2.3 Kirchhoff’s Laws.
2.4 Series Resistors and Voltage Division.
2.5 Parallel Resistors and Current Division.
2.6 Voltmeters and Ammeters.
2.7 Multimeters.

## Slide 3: 2.1 Ohms Law
Ohm’s law states that the voltage across a resistor is directly proportional to the current I flowing through the resistor.
Mathematical expression for Ohm’s Law is as follows:
Two extreme possible values of R: 0 (zero) and  (infinite) are related with two basic circuit concepts: short circuit and open circuit.

## Slide 5: 2.1 Ohms Law
Switches
SPST Switches
SPDT Switches
Single Pole Single Throw
Single Pole Dual Throws

## Slide 6: 2.1 Ohms Law
Example a circuit with switches

## Slide 7: 2.1 Ohms Law
The i-v characteristic of
a linear resistor
a nonlinear resistor
In this course, all the elements that are designated as resistors are linear (unless mentioned otherwise).

## Slide 8: 2.1 Ohms Law
(Unit of r = Ohm-meter)

## Slide 9: 2.1 Ohms Law

## Slide 10: 2.1 Ohms Law
Conductance is the ability of an element to conduct electric current; it is the reciprocal of resistance R and is measured in mhos or siemens.
The power dissipated by a resistor:

## Slide 11
Ohms Law Summary
การหาค่า P, V, I, R
ถ้าเราทราบ 2 ค่า
อีก 2 ค่าที่เหลือจะ
ตามมา

## Slide 12: 2.1 Ohms Law

## Slide 13: 2.1 Ohms Law

## Slide 14: 2.2 Nodes, Branches and Loops
A branch represents a single element such as a voltage source or a resistor.
A node is the point of connection between two or more branches.
A loop is any closed path in a circuit.
A network with b branches, n nodes, and l independent loops will satisfy the fundamental theorem of network topology:
Mesh
Independent loop
หมายถึง Loop ที่ประกอบด้วย
Branch อย่างน้อย 1 Branch
ที่ไม่เป็นของ Loop อื่น

## Slide 15: 2.2 Nodes, Branches and Loops
Example 1
How many branches, nodes and loops are there?
Original circuit
Equivalent circuit
Branch = 5, Loop = 3, Node = 3

## Slide 16
Kirchhoff Current Law
(applied at node)
Kirchhoff Voltage Law
(applied at loop)

## Slide 17: 2.3 Kirchhoff’s Laws
Kirchhoff’s current law (KCL) states that the algebraic sum of currents entering a node (or a closed boundary) is zero.
Mathematically,
or
or
(มาจาก กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า)
 กระแสรวมที่ Node = 0
 กระแสที่เข้า = กระแสที่ออก

## Slide 18
Kirchhoff’s current law (KCL) states that the algebraic sum of currents entering a node (or a closed boundary) is zero.
=
Closed boundary มองเป็น 1 Node ก็ได้

## Slide 19
การกำหนดเครื่องหมาย + - ของกระแส
ในกรณีที่เราใช้สมการ
ให้กำหนดว่ากระแสไหลเข้า จะต้องมีเครื่องหมายตรงข้ามกับ กระแสที่ไหลออก เช่น
กระแสไหลเข้าเป็น +
กระแสไหลออกเป็น –
หรือ
กระแสไหลเข้าเป็น -
กระแสไหลออกเป็น + (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

## Slide 20
การกำหนดเครื่องหมาย + - ของกระแส
ในกรณีที่เราใช้สมการ
ให้จัดสมการให้กระแสไหลเข้าทั้งหมดอยู่ด้านหนึ่งของสมการ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของสมการ
ให้มีเฉพาะกระแสที่ไหลออก

## Slide 21: 2.3 Kirchhoff’s Laws
Example 1
Determine the current I for the circuit shown in the figure below.
I + 4-(-3)-2 = 0
I = -5A
This indicates that the actual current,
I is flowing in the opposite direction.
We can consider the whole enclosed area as one “node”.
ในตัวอย่างนี้กำหนดให้ กระแสไหลเข้าเป็น -, ไหลออกเป็น +
ไหลเข้า (-)
ไหลออก (+)
เรากำหนดให้ I ไหลออก แต่ถ้าเราได้คำตอบเป็นลบแสดงว่าจริงๆแล้ว I ไหลสวนทางกับที่เรากำหนด

## Slide 22: 2.3 Kirchhoff’s Laws
Kirchhoff’s voltage law (KVL) states that the algebraic sum of all voltages around a closed path (or loop) is zero.
Mathematically,
(มาจาก กฎการอนุรักษ์พลังงาน)
การกำหนดเครื่องหมาย + - ของแรงดัน
1. กำหนดทิศทางการไหลของกระแส
ภายใน Loop
2. ไล่ไปตามทิศทาง Loop ถ้าเราเจอ
ขั้วของแรงดันขั้วใดขึ้นก่อน จะได้
เครื่องหมายของแรงดันเป็นไปตามขั้วนั้น

## Slide 23
การกำหนดขั้วของแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้ดูจากทิศทางของกระแส
R
i
กระแสไหลเข้าขั้วไหน
แรงดันที่ขั้วนั้นจะเป็นขั้วบวก
+
-
กระแสไหลออกที่ขั้วไหน
แรงดันที่ขั้วนั้นจะเป็นขั้วลบ
v
กฎของโอห์ม

## Slide 24
การกำหนดเครื่องหมายของแรงดันไฟฟ้าใน Loop
ถ้าเจอแรงดันที่ขั้วบวกขึ้นก่อน
แสดงว่า V ตัวนั้นจะมี
เครื่องหมายเป็นบวก
ให้ไล่วงจรตามทิศของกระแสใน Loop
ถ้าเจอแรงดันที่ขั้วลบขึ้นก่อน
แสดงว่า V ตัวนั้นจะมี
เครื่องหมายเป็นลบ

## Slide 26: 2.3 Kirchhoff’s Laws
Example 2
Applying the KVL equation for the circuit of the figure below.
-va+v1+vb+v2+v3 = 0
V1 = IR1 v2 = IR2 v3 = IR3
va-vb = I(R1 + R2 + R3)

## Slide 27: 2.3 Kirchhoff’s Laws
Exercise

## Slide 28: 2.4 Series Resistors and Voltage Division
Series: Two or more elements are in series if they are cascaded or connected sequentially and consequently carry the same current.
The equivalent resistance of any number of resistors connected in a series is the sum of the individual resistances.
The voltage divider can be expressed as

## Slide 29
2.4 Series Resistors and
Voltage Division (การแบ่งแรงดัน)
ใช้สำหรับหาแรงดันตกคร่อม Rn
ในวงจร R ที่ต่ออนุกรมกัน

## Slide 30: 2.5 Parallel Resistors and Current Division
Parallel: Two or more elements are in parallel if they are connected to the same two nodes and consequently have the same voltage across them.
The equivalent resistance of a circuit with N resistors in parallel is:
The total current i is shared by the resistors in inverse proportion to their resistances. The current divider can be expressed as:

## Slide 31: 2.5 Parallel Resistors and Current Division
ใช้คำนวณกระแส
ที่ผ่าน Rn ในวงจร
R ที่ต่อขนานกัน
(การแบ่งกระแส)

## Slide 32: 2.5 Parallel Resistors and Current Division
(การแบ่งกระแส)
กรณีที่เราคำนวณโดยใช้ค่า Conductance (G)
สำหรับการต่อ R แบบขนานจะได้
และ

## Slide 33
2.5 Parallel Resistors and Current Division
Example 3
Find and
and the power dissipated in the 3- resistor
Apply Ohm’s law

## Slide 34
2.5 Parallel Resistors and Current Division
Or apply voltage division
Or apply current division

## Slide 35
Summary
Series resistors
Parallel resistors

## Slide 37
Ans: 11.2 Ohms
วิธีทำ
R 1 Ohm
อนุกรมกับ 5 Ohm
ขนานกับ 4 Ohm
ขนานกับ 12 Ohm
อนุกรมกับ 1 Ohm
R 3 Ohm ขนานกับ 6 Ohm
ขนานกัน
อนุกรมกับ 10 Ohm

## Slide 38
Parallel and Series Voltage and Current Sources
Current source จะต่ออนุกรม
กันไม่ได้ ถ้ากระแสไม่เท่ากัน
เพราะกระแสใน 1 Branch
จะมีค่าได้ 1 ค่าเท่านั้น
Voltage source สามารถ
ต่ออนุกรมกันได้

## Slide 39
Parallel and Series Voltage and Current Sources
Voltage source ที่มีค่าต่างกัน
จะนำมาต่อขนานกันไม่ได้ เพราะ
แรงดันตกคร่อม 1 Branch
จะมีได้ 1 ค่าเท่านั้น
Current source สามารถ
ต่อขนานกันได้

## Slide 40: 2.6 Voltmeters and Ammeters
Analog Meter
Digital Meter

## Slide 41: 2.7 Multimeters
Using a multimeter
to measure voltage
Using a multimeter
to measure current
Using a multimeter
to measure resistance
สายไฟฟ้า สีแดงคือ + สีดำคือ –
สีอ่อนคือ + สีเข้มคือ -

## Slide 42: 2.6 Voltmeters and Ammeters
Ideal Ammeter
Ideal Voltmeter
การต่อ Ammeter
ต้องต่ออนุกรมกับ Load
การต่อ Voltmeter
ต้องต่อขนานกับ Load

## Slide 43: 2.6 Voltmeters and Ammeters
Using a voltmeter to measure voltage
การต่อ Voltmeter เราจะต่อขั้วบวกของ meter กับขั้วบวกของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า และต่อขั้วลบของ meter เข้ากับขั้วลบของแหล่งจ่าย
ถ้าแรงดันที่วัดได้เป็นบวก แสดงว่าแรงดันมีขั้วตามที่กำหนดไว้
ถ้าแรงดันที่วัดได้เป็นลบ แสดงว่าแรงดันมีขั้วตรงข้ามกับที่กำหนดไว้

## Slide 44: 2.6 Voltmeters and Ammeters
Using an ammeter to measure current
การต่อ Ammeter เราจะกำหนดให้กระแสไหลเข้าที่ขั้วบวกของ
Ammeter และไหลออกที่ขั้วลบของ Ammeter
ถ้ากระแสที่วัดได้เป็นบวก แสดงว่ากระแสไหลตามทิศที่กำหนดไว้
ถ้ากระแสที่วัดได้เป็นลบ แสดงว่ากระแสไหลตรงข้ามกับทิศที่กำหนดไว้

## Slide 45
2.8 Y-D Transformation
ไม่ใช่ทั้งการต่อแบบอนุกรมและขนาน
ต้องใช้การแปลง Y-D มาช่วย
การต่อแบบ Y
การต่อแบบ D

## Slide 46
การต่อแบบ Y
การต่อแบบ D