## Slide 1: EN811100 Linear Circuit Analysis
Chapter 11
AC Power Analysis
April 14, 2563
C. K. Alexander – M. N. O. Sadiku Fundamentals of Electric Circuits, 5th Edition, The McGraw-Hill Companies 2013
J. A. Svoboda – R. C. Dorf
Introduction to Electric Circuits, 9th edition, John Wiley & Sons, Inc. 2014

## Slide 2: AC Power Analysis - Chapter 11
11.1 Instantaneous and Average Power
11.2 Maximum Average Power Transfer
11.3 Effective or RMS Value
11.4 Apparent Power and Power Factor
11.5 Complex Power
11.6 Conservation of AC Power
11.7 Power Factor Correction
11.8 Power Measurement

## Slide 3
11.1 Instantaneous and Average Power
Instantaneous power = กำลังไฟฟ้า ณ ขณะหนึ่งๆ
ถ้า p(t)>0 แสดงว่า Source จ่าย Power ให้ Load
Source
Load
ถ้า p(t)<0 แสดงว่า Load จ่าย Power กลับคืนให้ Source

## Slide 4
11.1 Instantaneous and Average Power
Instantaneous Power ในกรณีไฟฟ้ากระแสสลับ
ส่วนที่คงที่
ไม่ขึ้นกับเวลา
ส่วนที่แปรผันตามเวลา
เป็น Sinusoid ความถี่ 2w

## Slide 5: 11.1 Instantaneous and Average Power
p(t) > 0: power is absorbed by the circuit; p(t) < 0: power is absorbed by the source.
Instantaneous Power
ส่วนที่คงที่
ไม่ขึ้นกับเวลา
ส่วนที่แปรผันตามเวลา
เป็น Sinusoid ความถี่ 2w
ค่าเฉลี่ยของ
Sinusoid
มีค่าเป็นศูนย์

## Slide 6
แรงดัน v(t)
กระแส i(t) ของ Resistive Load (In phase=เฟสตรงกัน)
Instantaneous Power
Power เป็นบวก
แปลว่า Source จ่าย Power ให้ Load
+
+
+
+
+
+
Instantaneous Power ของ Resistive Load
ในกรณีของ R
กระแสจะมีเฟสตรงกับ
แรงดัน ดังนั้น Power
จึงเป็นบวกเสมอ

## Slide 7
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
แรงดัน v(t)
กระแส i(t) ของ Load (Phase lag = เฟสตามหลัง)
Power เป็นลบ
Load จ่าย Power
กลับไปให้ Source
Instantaneous Power ของ Load R ต่ออนุกรมกับ L
Power เป็นบวก
Source จ่าย Power
ให้กับ Load
Instantaneous Power
ในกรณีของ L+R
เฟสของกระแสจะตาม
หลังเฟสของแรงดัน
(เรียกว่า Phase lag)

## Slide 8
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
แรงดัน v(t)
กระแส i(t) ของ Inductive Load (Phase lag 90 องศา)
Instantaneous Power ของ Pure Inductive Load
Power เป็นลบ
Load จ่าย Power
กลับไปให้ Source
Power เป็นบวก
Source จ่าย Power
ให้กับ Load
ในกรณีของ L
เฟสของกระแสจะตาม
หลังเฟสของแรงดัน
อยู่ 90 องศา
ในกรณีของ L พื้นที่ P เป็นบวก กับ P เป็นลบ มีขนาดเท่ากัน

## Slide 9: 11.1 Instantaneous and Average Power
The average power, P, is the average of the instantaneous power over one period.
  P is not time dependent.
  When θv = θi , it is a purely resistive load case.
  When θv– θi = ±90o, it is a purely reactive load case.
  P = 0 means that the circuit absorbs no average power.

## Slide 10: 11.1 Instantaneous and Average Power
Average Power (กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย) คือค่าเฉลี่ยในหนึ่งคาบของ
Instantaneous Power
ค่าเฉลี่ยของ
Sinusoid
มีค่าเป็นศูนย์
Average Power
ไม่ขึ้นกับเวลา

## Slide 11
Average Power กรณี Load เป็นตัวต้านทาน
  กรณี Load เป็นตัวต้านทาน จะได้
  ตัวต้านทานรับพลังงานทั้งหมดจาก Source แล้วแปลงเป็นความร้อน
  สำหรับ Resistor จะได้
  ตัวอย่าง Load ประเภทตัวต้านทานได้แก่ อุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ
  เช่น Heater เตารีด หม้อหุงข้าว เครื่องทำน้ำอุ่น

## Slide 12
Average Power กรณี Load เป็น L หรือ C
  กรณี Load เป็น L จะได้
  กรณี Load เป็น C จะได้
  สองกรณีนี้จัดเป็น
  Reactive load
  จะได้
  กรณีนี้จะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย P=0 แสดงว่าไม่มีการรับพลังงานจาก
  Source ไปใช้งานเลย กล่าวคือในแต่ละรอบของไฟฟ้ากระแสสลับ
  Reactive load ในอุดมคติจะมีการรับพลังงานจาก Source แล้วก็
  จ่ายพลังงานคืนให้ Source ในปริมาณที่เท่ากัน จึงทำให้ P=0

## Slide 13
  วิธีทำ

## Slide 14
  ได้ Instantaneous Power
  ได้ Average Power

## Slide 15
ได้สูตรการคำนวณ Average Power จาก Phasor
การคำนวณ Average Power จาก Phasor

## Slide 16
  วิธีทำ

## Slide 17
  วิธีทำ
  Power ที่ Voltage source จ่าย
  กระแสที่ Voltage source จ่าย

## Slide 18
  Power ที่ Resistor รับ
  กระแสที่ไหลผ่าน Resistor
  แรงดันที่ตกคร่อม Resistor
  ในตัวอย่างข้อนี้จะพบว่า
  Power ที่ Voltage source จ่าย = Power ที่ Resistor รับ

## Slide 19
  วิธีทำ
  ใช้ KVL Mesh analysis
  แทนค่า

## Slide 20
  Average Power ที่
  Voltage source จ่าย
  หา Voltage ที่ตกคร่อม Current source
  Average Power ที่
  Current source จ่าย
  ถ้ากระแสวิ่งออกจากขั้วบวกของ Source เราจะให้ Power เป็นลบ

## Slide 21
  กระแสที่ผ่าน R
  แรงดันที่ตกคร่อม R
  Power ที่ R รับ
  กระแสที่ผ่าน C
  แรงดันที่ตกคร่อม C
  Power ที่ C รับ
=
  จะเห็นได้ว่า C ไม่ได้รับ Power ไปใช้งาน เพราะ P=0

## Slide 22
  กระแสที่ผ่าน L
  แรงดันที่ตกคร่อม L
  Power ที่ L รับ
  จะได้ Power รวมทั้งหมด
  ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์ Power
  จะเห็นได้ว่า L ไม่ได้รับ Power ไปใช้งาน เพราะ P=0

## Slide 23: 11.2 Maximum Average Power Transfer
  วงจรไฟฟ้าสามารถ
  แทนได้ด้วย Thevenin
  Equivalent circuit
  ให้
  จะได้กระแส
  จะได้ Average Power เป็น
  เราต้องการทราบว่า ZL มีค่าเป็นเท่าไรจึงจะได้ P สูงที่สุด

## Slide 24
  เราต้องการหาค่า RL และ XL ที่ทำให้ Power สูงที่สุด
= 0
= 0
  แก้สมการ (a) และ (b) จะได้ RL และ XL ที่ทำให้ Power สูงที่สุดเป็น
  (a)
  (b)
  จะได้ Load impedance ที่ทำให้เกิดการถ่ายเท Power ได้สูงที่สุดเป็น

## Slide 25
  Load impedance ที่ทำให้เกิดการถ่ายเท Power ได้สูงที่สุดคือ
  จะได้ Power ที่สูงที่สุดคือ
  ในกรณีที่ Load เป็น Resistor อย่างเดียว จะได้ค่า R ที่ทำให้เกิด
  การถ่ายเทพลังงานสูงที่สุดคือ

## Slide 26
  วิธีทำ
  หา Thevenin equivalent circuit
  ใช้ Voltage divider

## Slide 27
  Load impedance ที่ทำให้เกิดการถ่ายเท Power ได้สูงที่สุดคือ
  จะได้
  และได้

## Slide 28
  หา Thevenin equivalent circuit
  วิธีทำ

## Slide 29
  ในกรณีนี้ Load เป็น Resistor อย่างเดียวจะได้ค่า R ที่ทำให้เกิด
  การถ่ายเทพลังงานสูงที่สุดคือ
  จะได้

## Slide 30: 11.3 Effective or RMS Value
  The effective of a periodic current is the dc current that delivers the same average power to a resistor as the periodic current.
ในการคำนวณ Average Power ของไฟฟ้า
กระแสสลับที่ Resistor ใช้ไป จะต้องใช้สูตร
ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง Power คำนวณ
จาก
ซึ่ง Ieff ก็คือ Effective current ของไฟฟ้า
กระแสตรงที่ให้ Power เท่ากับ Power
ของไฟฟ้ากระแสสลับ
AC
DC
คำนวณ
ยาก!
คำนวณ
ง่ายกว่า

## Slide 31
11.3 Effective or RMS Value
แก้สมการ จะได้ว่า
ในทำนองเดียวกัน จะได้
Average power
ของวงจร AC
Power ของ
วงจร DC
Effective Value มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Root-Mean-Square Value (RMS) เพราะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของกำลังสองแล้วถอด Root

## Slide 32
11.3 Effective or RMS Value
สูตร RMS Value สำหรับสัญญาณทั่วไป
RMS Value ของ Sinusoid
กำหนดให้
จะได้
ในทำนองเดียวกัน
จะได้

## Slide 33
สูตรคำนวณ Power ของไฟฟ้ากระแสสลับจาก RMS Value
หมายเหตุ: ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับ
เรานิยมบอกค่าเป็น RMS Value เช่น แรงดันไฟฟ้า 220V 50Hz
หมายความว่า
จะได้ว่า
จาก
แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าตามบ้านเรือนมีค่า Peak สูงสุดคือ 311.12 V
*** ข้อดีของการใช้ค่า RMS คือ จะใช้คำนวณ Power ได้ง่าย ***

## Slide 34
วิธีทำ

## Slide 35
วิธีทำ

## Slide 36
จะได้

## Slide 37: 11.4 Apparent Power and Power Factor
ได้ Average Power
ผลคูณระหว่างค่า Vrms กับ Irms
เรียกว่า Apparent Power
Apparent Power (S) มีหน่วยเป็น Volt-Amp (VA)
จะได้ค่า Average Power (P) มีหน่วยเป็น (Watts)
เมื่อกำหนดให้
เรียกว่า Power
Factor (pf)
เรียกว่า Power Factor Angle

## Slide 38
Power Factor Angle
โดยมี
Power Factor Angle=
จากสูตร
และ
ในการวิเคราะห์ Impedance
เนื่องจาก
โดยที่
จะได้ว่า
มุมนี้คือ Angle of Load
Impedance
เราจะพบว่า
Power Factor Angle = Angle of Load Impedance =

## Slide 39: 11.4 Apparent Power and Power Factor
Purely resistive load (R) | θv– θi = 0, Power factor = 1 | P/S = 1, all power are consumed
Purely reactive load (L or C) | θv– θi = ±90o, Power factor = 0 | P = 0, no real power consumption
Resistive and reactive load (R and L/C) | θv– θi > 0 θv– θi < 0 | Lagging - inductive load Leading - capacitive load

## Slide 40
วิธีทำ
Apparent Power
Power factor
Load Impedance

## Slide 41
Determine the element values that form the
series-connected load
Reactance เป็นลบ
แสดงว่าเป็น Capacitor
ได้ Load เป็น R 25.98 W ต่ออนุกรมกับ C 212.2 mF

## Slide 42
วิธีทำ
หรือ
จะได้ Power
คำนวณ Impedance รวม
จะได้
Power factor

## Slide 43: 11.5 Complex Power
Complex power S is the product of the voltage and the complex conjugate of the current:
ให้
จะได้ Apparent Power หรือ Complex Power
จะได้สูตร
** หมายเหตุ: การคูณ Phasor กับ Phasor จะได้จำนวนเชิงซ้อน **

## Slide 44: 11.5 Complex Power
Complex Power = Power ในรูปจำนวนเชิงซ้อน
Real Part (P) คือ
Average Power
หรือ Real Power
(หน่วยเป็น Watts)
เป็นส่วนที่เอาไปใช้งานได้จริง
Imaginary Part (Q)
คือ Reactive Power
(หน่วยเป็น VAR)
เป็นส่วนที่ใช้งานไม่ได้

## Slide 45: 11.5 Complex Power
Complex
Power
Real Power (P)
Reactive Power (Q)
Apparent Power (VA)
Real power (Watt),
Reactive Power (VAR),
Power factor,

## Slide 46: 11.5 Complex Power
P: is the average power in watts delivered to a load and it is
the only useful power.
Q: is the reactive power exchange between the source and
the reactive part of the load. It is measured in VAR.
    Q = 0 for resistive loads (unity pf).
    Q < 0 for capacitive loads (leading pf).
    Q > 0 for inductive loads (lagging pf).
Complex Power = Power ในรูปจำนวนเชิงซ้อน
Real Power
Reactive Power

## Slide 47: 11.5 Complex Power
P: เป็น Average Power (หน่วย Watt) ที่ส่งไปยัง Load แล้ว Load เอาไปใช้งานต่อได้
Q: เป็น Reactive Power (หน่วย VAR) ที่ส่งไปกลับระหว่าง Load
กับ Source ในปริมาณที่เท่ากัน Power ส่วนนี้จึงนำไปใช้งานไม่ได้ Q = 0 for resistive loads (unity pf).
Q < 0 for capacitive loads (leading pf).
Q > 0 for inductive loads (lagging pf).
Complex Power = Power ในรูปจำนวนเชิงซ้อน
P
Q

## Slide 48: 11.5 Complex Power
P
Q
Power
Triangle
Impedance
Triangle

## Slide 49
วิธีทำ

## Slide 51
วิธีทำ

## Slide 53: 11.6 Conservation of AC Power
  The complex real, and reactive powers of the sources equal the respective sums of the complex, real, and reactive powers of the individual loads.
ในกรณี Load ต่อขนาน
กฎการอนุรักษ์กำลังไฟฟ้า
Complex, Real, Reactive Power ที่จ่ายโดย Source มีค่าเท่ากับ
ผลรวมของ Complex, Real, Reactive Power ของ Load ทุกตัว
รวมกัน

## Slide 54
ในกรณี Load ต่ออนุกรม
โดยสรุป

## Slide 55
วิธีทำ

## Slide 56
or

## Slide 58
วิธีทำ

## Slide 59
หา Power ที่ Source จ่าย

## Slide 60: 11.7 Power Factor Correction
  Power factor correction is the process of increasing the power factor without altering the voltage or current to the original load.
การปรับปรุง Power Factor เป็นการเพิ่มค่า Power factor โดย
ไม่ไปกระทบค่าแรงดันหรือกระแสดั้งเดิมของ Load
เราปรับ Power factor เพราะว่า PF ที่ดีควรจะมีค่าเข้าใกล้ 1
(โดยปกติ Load ที่มี L เป็นส่วนประกอบจะมี PF ต่ำกว่า 1)
ถ้า PF ต่ำมากๆ Source จะต้องจ่ายๆ S มากๆ เพื่อให้ได้ P
ที่ต้องการ ซึ่งไม่เหมาะสม
ปรับ PF โดย
ต่อ C ขนานกับ
Load

## Slide 61
11.7 Power Factor Correction
การปรับ PF ของ Inductive Load ทำได้โดยต่อ C ขนานกับ Load
เพื่อลดค่า Q ลง จะทำให้ PF เพิ่มขึ้น
กระแสค่าเดิม
กระแสเนื่อง
จาก C ที่เพิ่มมา
กระแสรวม มีขนาดลดลง
q ค่าใหม่มีค่าลดลง
C ที่มา
ต่อเพิ่ม
วงจรใหม่
วงจรเดิม

## Slide 62
11.7 Power Factor Correction
ก่อนปรับ PF เรามี
ถ้าเราต้องการปรับให้ PF จาก เป็น
จะได้ Q ค่าใหม่เป็น
เราจะต้องหา C ที่มีค่า Q เป็น มาต่อเพิ่ม
ต่อ C ขนานกับ
Load เพื่อลดค่า
Q ทำให้ PF เพิ่ม
โดยที่
จะได้

## Slide 63
Q ค่าเดิม
q ค่าเดิม
Q ค่าใหม่มีขนาดลดลง
q ค่าใหม่มีขนาดลดลง
QC ที่จะต้องเพิ่มเข้ามา
เพื่อให้ Q โดยรวมลดลง
หมายเหตุ: Q ของ L มีค่าเป็นบวก ขณะที่ Q ของ C มีค่าเป็นลบ
ค่า Q ของ C จึงใช้หักล้างกับ Q ของ L ได้
11.7 Power Factor Correction

## Slide 64
วิธีทำ
PF ค่าใหม่ที่ต้องการ
จะได้

## Slide 65: 11.8 Power Measurement
If
and
The basic structure
Equivalent Circuit with load