## Slide 1: EN811100 linear CIRCUIT analysis
Chapter 6
Capacitors and Inductors
Jan 21, 2563
C. K. Alexander – M. N. O. Sadiku Fundamentals of Electric Circuits, 5th Edition, The McGraw-Hill Companies 2013
J. A. Svoboda – R. C. Dorf
Introduction to Electric Circuits, 9th edition, John Wiley & Sons, Inc. 2014

## Slide 2: Chapter 6 Capacitors and Inductors
6.1 Capacitors
6.2 Series and Parallel Capacitors
6.3 Inductors
6.4 Series and Parallel Inductors
6.5 Initial Conditions of Switched Circuits

## Slide 3: 6.1 Capacitors
A capacitor is a passive element designed to store energy in its electric field.
A capacitor consists of two conducting plates separated by an insulator (or dielectric).

## Slide 4: 6.1 Capacitors
Capacitance C is the ratio of the charge q on one plate of a capacitor to the voltage difference v between the two plates, measured in farads (F).
Where  is the permittivity of the dielectric material between the plates, A is the surface area of each plate, d is the distance between the plates.
Unit: F, pF (10–12), nF (10–9), and
and
F (10–6)

## Slide 5
ชนิดของ Capacitor

## Slide 6
ลักษณะของ Capacitor ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

## Slide 7
Power capacitor
ในระบบไฟฟ้ากำลัง

## Slide 9
Capacitor แต่ละชนิดในช่วงแรงดันและความจุต่างๆ

## Slide 10
ลักษณะการใช้งาน Capacitor ชนิดต่างๆ

## Slide 11
โครงสร้างภายในของ Film capacitor

## Slide 12
โครงสร้างภายในของ Electrolytic capacitor

## Slide 13
Super capacitor
Graphene supercapacitor
2.7V 100,000 F

## Slide 14
การใช้งาน Supercapacitor ร่วมกับ Battery

## Slide 15: 6.1 Capacitors
If i is flowing into the +ve terminal of C
  Charging => i is +ve
  Discharging => i is –ve
The current-voltage relationship of capacitor according to above convention is
and
A capacitor is
  an open circuit to dc (dv/dt = 0).
  its voltage cannot change abruptly.
Capacitor จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า (ในทางไฟฟ้ากำลัง
เราจึงนิยมใช้ Capacitor ในการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า )

## Slide 16
เปรียบเทียบ Capacitor ได้กับ Pressure tank ในระบบส่งน้ำประปา
Pressure tank
Pressure tank ใช้รักษาระดับแรงดัน
น้ำ ในท่อประปา
Capacitor ใช้รักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้าในสายส่ง (ไม่ให้
แรงดันไฟฟ้าตก)

## Slide 17: 6.1 Capacitors
The energy, w, stored in the capacitor is

## Slide 18
พลังงานที่เก็บสะสมใน Capacitor
อีกสูตร
Supercapacitor
16V 500F

## Slide 19: 6.1 Capacitors
Example 1
  The current through a 2-F capacitor is
  Determine the voltage across this capacitor. Assume the initial capacitor voltage is zero.

## Slide 20: 6.1 Capacitors
Example 2
  Determine the current through a 200-mF capacitor
  whose voltage is shown below.
C
dv/dt

## Slide 22
DC Condition ของ Capacitor = อัดประจุจนเต็ม
จนแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม C คงที่

## Slide 23
Current divider

## Slide 24: 6.2 Series and Parallel Capacitors
The equivalent capacitance of N parallel-connected capacitors is the sum of the individual capacitances.

## Slide 25
พิสูจน์

## Slide 26: 6.2 Series and Parallel Capacitors
The equivalent capacitance of N series-connected capacitors is the reciprocal of the sum of the reciprocals of the individual capacitances.

## Slide 27
พิสูจน์

## Slide 28
กรณี C1 และ C2 ต่ออนุกรมกัน

## Slide 29: 6.2 Series and Parallel Capacitors
Example 3
Find the equivalent capacitance seen at the terminals of the circuit in the circuit shown below:
Answer:
Ceq = 40F

## Slide 30
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 31
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 32
กระแสที่ไหลผ่าน C1 และ C2 เท่ากัน ประจุของ C1 และ C2 จึงเท่ากัน
KVL

## Slide 33: 6.2 Series and Parallel Capacitors
Example 4
Find the voltage across each of the capacitors in the circuit shown below:
Answer:
v1 = 30V
v2 = 30V
v3 = 10V
v4 = 20V
ไปทำเอง

## Slide 34: 6.3 Inductors
An inductor is a passive element designed to store energy in its magnetic field.
An inductor consists of a coil of conducting wire.
Inductor หรือ ตัวเหนี่ยวนำ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำ เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้ Inductor จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น เป็นการเก็บพลังงานในรูปสนามแม่เหล็ก
มอเตอร์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบเป็น
Inductor และ Resistor

## Slide 35
Inductor ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Inductor ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง (เรียกว่า Reactor)

## Slide 36: 6.3 Inductors
Inductance is the property whereby an inductor exhibits opposition to the change of current flowing through it, measured in henrys (H).
The unit of inductors is Henry (H), mH (10–3) and H (10–6).
and
An inductor acts like a short circuit to dc (di/dt = 0) and its current cannot change abruptly.

## Slide 37
Joseph Henry (1797 – 1878)
an American scientist who served as
the first Secretary of the Smithsonian
Institution. Henry discovered the
electromagnetic phenomenon of
self-inductance. He also discovered
mutual inductance before, independently of Michael
Faraday, though Faraday was the first to make the
discovery and publish his results.
N = จำนวนรอบของขดลวด, A = พื้นที่หน้าตัดของแกนขดลวด
L = ความยาวของขดลวด, m = ค่า Permeability ของแกนขดลวด

## Slide 38: 6.3 Inductors
The current-voltage relationship of an inductor:
Inductor จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้า (ไม่เหมือนกับ
Capacitor ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า)

## Slide 39: 6.3 Inductors
The energy stored by an inductor:
กระแสที่เวลา
infinity
มีค่าเป็น 0

## Slide 40
ความคล้ายคลึงกันในทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับการเก็บกักพลังงาน
พลังงานจลน์
ในวัตถุที่เคลื่อนที่
พลังงานที่สะสมใน
Capacitor
ในรูปสนามไฟฟ้า
พลังงานที่สะสมใน
Inductor
ในรูปสนามแม่เหล็ก

## Slide 41
Example 5
The terminal voltage of a 2-H inductor is
  v = 10(1-t) V
Find the current flowing through it at t = 4 s and the energy stored in it within 0 < t < 4 s.
Assume i(0) = 2 A.
Answer:
i(4s) = -18V
w(4s) = 320 J

## Slide 43
หรือ
วิธีทำ
คำนวณพลังงาน

## Slide 44
Example 6
Determine vc, iL, and the energy stored in the capacitor and inductor in the circuit of circuit shown below under dc conditions.
Answer:
iL = 3A
vC = 3V
wL = 1.125J
wC = 9J
Under DC condition เราแทน C ด้วย Open circuit
และแทน L ด้วย Short circuit

## Slide 45
หมายเหตุ: ที่ว่า Under DC condition (หมายถึงแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่ )
เราแทน C ด้วย Open circuit เพราะว่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าคงที่
จะได้
และที่เราแทน L ด้วย Short circuit เพราะว่า เมื่อกระแสคงที่
จะได้
กระแสเป็น 0 ก็คือไม่มีกระแสไหล
คือเป็น Open circuit นั้นเอง
แรงดันเป็น 0 ก็คือการ short
circuit นั้นเอง

## Slide 46
หา iL ใช้ Current divider
+
-

## Slide 47
Under DC condition
เราแทน C ด้วย Open circuit
และแทน L ด้วย Short circuit

## Slide 48: 6.4 Series and Parallel Inductors
The equivalent inductance of series-connected inductors is the sum of the individual inductances.

## Slide 49
พิสูจน์
จาก KVL

## Slide 50: 6.4 Series and Parallel Inductors
The equivalent capacitance of parallel inductors is the reciprocal of the sum of the reciprocals of the individual inductances.

## Slide 51
พิสูจน์

## Slide 52
i

## Slide 53
กรณี L สองตัวต่อขนานกัน

## Slide 54
(1)
(2)
(3)

## Slide 55
Example 7 Calculate the equivalent inductance for the inductive ladder network in the circuit shown below:
Answer:
Leq = 25mH
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 56
(a) หา i1(0)
จาก
เนื่องจาก
(b) หา v(t)

## Slide 57
หา v1(t)
(c) หา i1(t)
หา v2(t)
หา i2(t)

## Slide 58: Important characteristics of the basic elements

## Slide 59: 6.5 Initial Conditions of Switched Circuits
Prior to t = 0, the switch has been closed for a long time. Determine the values of
the capacitor voltage and inductor current immediately after the switch opens at time t = 0.
Example 8
เมื่อ Switch เป็น Close เป็นเวลานาน C จะถูก Charge จนเต็มแรงดันของ C
จะคงที่ ขณะที่กระแส L ก็จะคงที่ เราแทน C ด้วย Open circuit
และแทน L ด้วย Short circuit
หมายถึงขณะก่อนสวิทต์
เปลี่ยนสถานะ

## Slide 60: 6.5 Initial Conditions of Switched Circuits
The capacitor voltage and inductor current cannot change instantaneously
Example 9
โดย
หมายเหตุ
t=0+ หมายถึงขณะหลังสวิทต์
เปลี่ยนสถานะ

## Slide 61
ก่อนสวิทต์เปลี่ยนสถานะ  Switch1 Open, Swith2 Close
ขณะที่ C ถูก Charge จนเต็ม จะได้วงจรเป็น
L เป็น Short circuit
C เป็น Open circuit

## Slide 62
หลังสวิทต์เปลี่ยนสถานะ  Switch1 Close, Swith2 Open
จะได้วงจรเป็น

## Slide 63
ก่อนสวิทต์เปลี่ยนสถานะ
หลังสวิทต์เปลี่ยนสถานะ
L เป็น Short circuit
C เป็น Open circuit
แรงดันของ C และกระแสของ L
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ฉับพลัน ดังนั้น ช่วงรอยต่อระหว่าง
สวิทต์เปลี่ยนสถานะจะได้

## Slide 64
KVL right hand mesh
หลังสวิทต์เปลี่ยนสถานะ

## Slide 65
KCL node a
หลังสวิทต์เปลี่ยนสถานะ